Zpracovatel ÚP (2011)	Ing. arch. Marie Horváthová

Zpracovatel Z2 a úplného znění	Ing. arch. Ivan Kaplan – AGORA STUDIO

Vinohradská 156, Praha 3, 130 00

Ing. Kateřina Jelínková

Ing. arch. Klára Váchalová

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

1a, 1b 	ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ	M 1 : 5 000

2a, 2b 	HLAVNÍ VÝKRES	M 1 : 5 000

3a, 3b	VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ	M 1 : 5 000

4a, 4b 	TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA	M 1 : 5 000

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

a)	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	5

b)	ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO                 HODNOT	5

c)	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANICTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,   VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ	6

d)	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ POMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ	9

e)	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP. VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU  EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ	11

f)	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČ. ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU	12

g)	VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT	22

h)	VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO	24

i)	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI	24

j)	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 9	24

k)	STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)	24

l)	ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI	24

# VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území obce Tehov bylo vymezeno v listopadu 2008 úřadem územního plánování, Městským úřadem Vlašim v tomto rozsahu:

- zastavěné území obce Tehov

- zastavěné území osady Petřiny

- zastavěné území osady Petřiny I.

- zastavěné území osady Petřiny II.

- areál učiliště Kladruby

- bytové domy

Projednáno bylo dne 18. 11. 2008.

Ke dni 1. 1. 2009 byla připojena k obci Tehov část obce Nemíž (do 31. 12. 2008 samostatná obec Nemíž). Zastavěné území obce Nemíž bylo vymezeno územním plánem obce Nemíž (08/2000).

Aktualizované zastavěné území obce Tehov, ke dni 1.2.2023, je vymezeno nad katastrální mapou a je vyznačeno v grafické části dokumentace územního plánu, ve výkresu základního členění území, v hlavním výkresu, ve výkresu veřejně prospěšných staveb a ve výkresu technické infrastruktury.

Zastavěné území obce Tehov obsahuje:

- zastavěné území Tehov

- zastavěné území Petřiny

- zastavěné území Nemíž

- areál učiliště Kladruby

- bytové domy

- lokalita “Brodský rybník”

- hájovna

- chatové lokality v údolí Blanice

# ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO                 HODNOT

Koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje území obce vychází z historického vývoje sídel, která tvoří obec Tehov, současného stavu a vývojových trendů v území. Rozvoj obce je navržen jako pokračující vyvážený rozvoj urbanizovaného území v přiměřeném plošném rozsahu, který odpovídá velikosti obce a jejímu významu ve struktuře osídlení.

Návrh územního plánu reaguje na problémy a potřeby obce, a přejímá informace z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů vyšších územně správních celků.

Územní plán navrhuje Tehov postupně rozvíjet jako obec s převážně obytnou funkcí, kde bude umožněn rozvoj drobného podnikání či práce z domu, tak aby obyvatelé nebyli závislí pouze na vyjížďce za prací. V návrhu je tato koncepce realizována v zachování formy stávající zástavby a využití území obce, a vymezováním nových stavebních pozemků na velkých parcelách v návaznosti na zastavěné území obce, kde kromě bydlení bude možné realizovat i další činnosti.

Územní plán vymezuje plochy pro bydlení, rozmístěné ve třech sídlech, která tvoří obec Tehov. Navržena je zástavba izolovaných rodinných domů. Rozvoj zastavitelných ploch bydlení je směrován především na volné plochy po obvodu zastavěného území sídla Tehov; v Petřinách a Nemíži se jedná pouze o menší doplnění zastavěného a zastavitelného území o jednotlivé lokality. Ostatní části zastavěného území jsou stabilizované, územní plán zde nenavrhuje zastavitelné plochy.

Územní plán navrhuje koncepci technické infrastruktury pro předpokládanou velikost obce; řeší dopravní infrastrukturu v území, navrhuje nové úseky místních komunikací, obnovu účelových cest a cyklotras; vymezuje územní rezervu pro přeložení silnice II/125 mimo zastavěné území sídla Tehov.

Územní plán navrhuje koncepci uspořádání krajiny a vymezuje plochy lokálního územního systému ekologické stability.

Rybníky a drobné vodoteče, které dotváří přírodní i kulturní charakteristiku obce, jsou navrženy k revitalizaci.

Navržené změny v území ve svém souhrnu umožňují jak pokračování ve stávajícím využívání území (bydlení, zemědělství, lesnictví, rybníkářství), tak postupnou adaptaci na změny související s modernizací společnosti (přesun pracovních míst z priméru a sekundéru do terciéru, decentralizace řady aktivit), ale též přispět ke snížení civilizačních rizik (lokalizace klíčové hospodářské aktivity jako je výroba energie).

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Základem této koncepce je identifikace hodnot území, na níž dále staví podrobnější specifikace vhodných opatření, jež berou v úvahu možnosti obce a širší společensko-ekonomické vztahy.

Kulturní hodnoty území spočívají v jedinečnosti utváření jednotlivých sídel, které poskytuje doklad předchozího historického vývoje obce. Koncepce spočívá zejména v údržbě a ochraně kulturních hodnot, které jsou vyznačeny v hlavním a koordinačním výkresu. Jedná se zejména o nemovité kulturní památky (areál kostela sv. Prokopa a socha sv. Jana Nepomuckého).

Na charakter sídel je třeba dbát zejména při umísťování staveb na pozemku, jejich dostavbách a stavebních úpravách. Důraz je třeba klást zejména na hmotové řešení a respekt vůči sousední, historicky vzniklé zástavbě. Také je třeba zachovávat rozmanitost architektonických řešení a vyvarovat se typizované zástavby. Výstavba musí respektovat své okolí i širší územní vztahy.

Koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot se opírá jednak o realizaci územního systému ekologické stability a zachování krajinně-stabilizujících způsobů využití (lesy, trvalé travní porosty, krajinná zeleň). Dále o doplnění liniové zeleně a koncepční řešení zeleně v sídle (vymezení veřejné zeleně v centru obce, požadavek na vymezení nezastavitelných zahrad či sadů u nové výstavby).

Navrhovaná koncepce rozvoje území:

- respektuje významné krajinné prvky a krajinný ráz

- respektuje kulturní hodnoty území

- zajišťuje územní ochranu nemovitých kulturních památek – areálu kostela sv. Prokopa a sochy sv. Jana Nepomuckého

- nezvyšuje podíl orné půdy

- chrání vodní toky a plochy

- vymezuje územní systém ekologické stability

- chrání les (pozemky určené k plnění funkcí lesa)

- nevymezuje zastavitelné plochy ve stanoveném záplavovém území řeky Blanice

respektuje ochranná pásma vodních zdrojů

# URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ URBANICTICKÉ KOMPOZICE, VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ,   VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Urbanistická koncepce

Základní urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánování. Hlavním principem je zachování historické urbanistické struktury sídel a zvýšení kvality obytného prostředí.

Jednotlivá sídla, která tvoří obec Tehov, budou rozvíjena jako souvisle zastavěná území. Ve volné krajině je povoleno umístění pouze takových staveb a zařízení, která jsou v souladu s podmínkami využití, stanovenými pro jednotlivé funkční plochy.

Stávající plochy bydlení, včetně hospodářských částí, provozů drobné výroby a rodinné rekreace, jsou návrhem územního plánu respektovány.

Územním plánem jsou navrženy zastavitelné plochy bydlení a plochy technické infrastruktury.

Koncepce bydlení

Zastavitelné plochy bydlení – venkovské jsou vymezeny v lokalitách Z1.1 až Z1.8 v Tehově, Z2.1 až Z2.3, Z2.5 a Z2.6 v Nemíži a v jedné lokalitě Z3.1 v Petřinách; navazují bezprostředně na zastavěné území a mají kvalitní územně technické podmínky a dobrou dopravní obslužnost. Zastavitelná plocha Z2.4 v Nemíži, která sousedí se zemědělským areálem, je vymezena jako plochy smíšené obytné – venkovské.

Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení je přiměřený velikosti obce s předpokládaným rozvojovým potenciálem, a stanoví dlouhodobou a variabilní koncepci rozvoje.

Nová zástavba bude architekturou srovnatelná s okolní venkovskou zástavbou, výšková hladina je dána převládající výškou zástavby v jednotlivých sídlech, v Tehově s ohledem na zachování významných průhledů na hlavní dominantu sídla, kostel sv. Prokopa.

PLOCHY NAVRHOVANÝCH ZMĚN ZASTAVITELNÉ PLOCHY

| označen í | navržené využití | výměra [ha] | popis, podmínky pro využití území orientační počet rodinných domů |
| --- | --- | --- | --- |
| PLOCHY BYDLENÍ |
| Sídlo Tehov |
| Z1.1 | BV bydlení - venkovské | 1,16 | plocha na západním okraji sídla; podmínkou pro využití území je dopravní řešení celé lokality 9 RD; osová komunikace dle provedené parcelace bude umožňovat případné dopravní napojení (pozemek 1309/134 k.ú. Tehov nebude zastavěn nadzemními objekty) |
| Z1.2 | BV bydlení – venkovské ZO zeleň ochranná a izolační | 1,73 | severní okraj sídla; podél silnice II/125 navržen pás zeleně; podmínky využití území: . realizace nové místní komunikace (VPS WD5), . před realizací prokázání splnění hygienických limitů (hluk z dopravy) 8 RD |
| Z1.3 | BV bydlení – venkovské ZO zeleň ochranná a izolační | 1,13 | severní okraj sídla; podél silnice II/125 navržen pás zeleně; podmínky využití území: . realizace nové místní komunikace (VPS WD6) . před realizací prokázání splnění hygienických limitů (hluk z dopravy) 7 RD |
| Z1.4 | BV bydlení - venkovské | 0,42 | severovýchodní okraj sídla; doplnění zastavěného území o plochu pro max. 2 RD, bez možnosti dalšího územního rozvoje |
| Z1.5 | BV bydlení - venkovské | 1,32 | východní okraj sídla dopravní obsluha ze stávající místní komunikace, navržené k rekonstrukci (VPS: WD7, WD8 – příjezd k navrhované ČOV) 6 RD |
| Z1.6 | BV bydlení – venkovské ZO zeleň ochraná a izolační | 0,58 | jih; podél silnice II/125 navržen pás zeleně; dopravní obsluha ze stávající místní komunikace; podmínky využití území: . před realizací prokázání splnění hygienických limitů (hluk z dopravy) 3 RD |
| Z1.7 | BV bydlení - venkovské | 0,89 | jih; dopravní obsluha ze stávající místní komunikace 8 RD |
| Z1.8 | BV bydlení - venkovské | 0,16 | západ, u hřiště, doplnění zastavěného území o plochu pro 1 RD |
| Z 1.9 | BV bydlení - venkovské | 0,13 | jih; doplnění o plochu pro 1 RD |
| Sídlo Nemíž |
| Z2.2 | BV bydlení - venkovské | 0,83 | severní okraj sídla 3 RD |
| Z2.3 | BV bydlení - venkovské | 1,06 | severní okraj sídla; podmínkou je vyřešení dopravní obsluhy celé lokality 4 RD |
| Z2.4 | SV plochy smíšené obytné - venkovské | 0,51 | plocha mezi stávající zástavbou a zemědělským areálem navržené využití pro smíšenou funkci, možnost umístění drobné výroby a služeb, drobné zemědělské výroby apod.; dopravní obsluha ze stávající místní komunikace 3 RD |
| Z2.5 | BV bydlení – venkovské ZS zeleň - zahrady a sady | 0,50 | BV: 0,30 ha, ZS: 0,20 ha východní část lokality, v ochranném pásmu elektrického vedení a směrem k zemědělskému areálu je vymezena jako zahrada v zastavitelném území 3 RD |
| Z2.6 | BV | 0,12 | severozápadní okraj sídla doplnění o plochu 1 RD |
| Sídlo Petřiny |
| Z3.1 | BV | 0,50 | Navazuje na zastavěné území na jižním okraji 2 RD |
| TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| Sídlo Tehov |
| Z4 | TI technická infrastruktura | 0,34 | plocha pro ČOV; dopravní obsluha: rekonstrukce stávající místní komunikace (VPS: WD7, WD8) |
| Sídlo Nemíž |
| Z6 | TI technická infrastruktura | 0,14 | plocha pro ČOV; |
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA |
|  | DU dopravní infrastruktura – účelové komunikace VPS: WD1 |  | účelová komunikace, dopravní propojení Nemíž – hranice obce – (Ctiboř), s přemostěním Blanice zábor ZPF: 0,069 ha, PUPFL: 0,065 ha (ostatní plochy: 0,003) |
|  | DU dopravní infrastruktura – účelové komunikace VPS: WD2 |  | obnova účelové komunikace v sídle Petřiny, bez záboru ZPF |
|  | DU dopravní infrastruktura – účelové komunikace VPS: WD3 |  | 20 m dl. úsek pro napřímení účelové komunikace, v trase vodovodu Tehov – Nemíž, bez záboru ZPF |
|  | DU dopravní infrastruktura – účelové komunikace VPS: WD4.1, WD4.2 |  | bez záboru ZPF, obnova cesty v původní stopě dle PK |

PLOCHY PRO ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

| označen í | navržené využití | výměra [ha] | popis, podmínky pro využití území |
| --- | --- | --- | --- |
| LBC1 | NL - plochy lesní NS - plochy přírodní W – plochy vodní | 3,3 | plocha pro založení lokálního biocentra revitalizace údolní nivy, plochy lesní, krajinná zeleň biocentrum funkční |
| LBC2 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní | 5,3 | plocha pro lokální biocentrum; lokalita je zásadní pro ochranu přírodních hodnot – přírodní památky Na Ostrově; v ploše PP dodržovat podmínky stanovené pro chráněné území přírody, nedoplňovat druhovou skladbu; biocentrum funkční |
| LBC3 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní | 2,8 | plocha pro založení lokálního biocentra revitalizace údolní nivy, plochy lesní, krajinná zeleň biocentrum převážně funkční |
| LBC4 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní | 3,0 | plocha pro založení lokálního biocentra revitalizace údolní nivy, plochy lesní, krajinná zeleň biocentrum převážně funkční |
| LBC5 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní W – plochy vodní | 4,6 | plocha pro založení lokálního biocentra revitalizace vodních ploch, biocentrum převážně funkční |
| LBC6 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní | 2,9 | plocha pro založení lokálního biocentra biocentrum převážně funkční |
| LBC7 | NL – plochy lesní | 5,0 | plocha pro lokální biocentrum biocentrum funkční |
| LBK A1, 2 | NL – plochy lesní | délka 350 + 350 m | plocha pro lokální biokoridor biokoridor funkční |
| LBK B1, 2 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní W – plochy vodní | délka 1000 + 950 m | plocha pro lokální biokoridory revitalizace údolní nivy a rybníka, obnova břehových porostů; biokoridor převážně funkční, ve dvou úsecích k založení, na orné půdě |
| LBK C1, 2, 3, 4, 5 | NL – plochy lesní NS – plochy přírodní W - plochy vodní | délka 1000 + 1100 + 900 + 800 + 700 m | plocha pro založení lokálního biokoridoru revitalizace údolní nivy a rybníka, obnova břehových porostů; biokoridor převážně funkční, v krátkém úseku k založení na orné půdě |
| LBK D1, 2, | NL – plochy lesní | délka 1100 + 700 m | plochy pro lokální biokoridor biokoridor funkční |
| LBK E1 | NL – plochy lesní | délka 400 m | plochy pro lokální biokoridor biokoridor funkční |

REZERVY

| označení | navržené využití | výměra [ha] | popis, podmínky pro využití území |
| --- | --- | --- | --- |
| DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA |
| R2, R2b | DS |  | územní rezerva pro přeložku silnice II/125 |

Pozn.: význam zkratek navrženého využití viz. kap. f).

Sídelní zeleň

V návrhu jsou vymezené nezastavitelné plochy, které člení zastavěné území obce – plochy sídelní zeleně na návsích jednotlivých sídel a v nivách potoků a rybníků; mají důležitou retenční funkci a výrazné kompoziční působení, souvisí s krajinnou zelení a lokálním biokoridorem v údolní nivě Petřinského potoka.

Předmětem návrhu je včleňování doprovodné zeleně ke komunikacím, k vodotečím, vytváření koridorů izolační zeleně a zavedení zeleně do prostoru mezi plochy bydlení a plochy dopravní infrastruktury (Tehov) a mezi plochy bydlení a zemědělskou plochu (Nemíž).

# KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ, VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU, VČETNĚ STANOVENÍ POMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ

Dopravní infrastruktura

Silnice II. a III. třídy

Silnice II/125 zajišťuje spojení Vlašimi s dálnicí D1 (exit 49 Psáře). Provoz na této silnici má určitý vliv na kvalitu obytného prostředí, dopady ale nejsou tak kritické, aby bylo nutné uvažovat s přeložením silnice mimo zastavěné území. V dokumentaci vydané krajem je přeložka této silnice uvažovaná jako územní rezerva 125. Reálnost záměru bude posuzována až v případě výraznějšího nárůstu dopravy. V návrhu je vymezena územní rezerva R2 a R2b koridoru přeložky II/125 v šíři 25 m. V případě změny v nadřazené dokumentaci bude územní rezerva vedena ve vzdálenější pozici od sídla Tehov (R2b).

Ostatní silnice ve správním území obce – III/12512, III/12515 - jsou ve svých trasách stabilizované, územní plán nenavrhuje směrové ani šířkové úpravy.

V sídle Tehov jsou navržena nová napojení místních komunikací na silnici II/125.

Místní komunikace

Síť místních komunikací je doplněna o nové úseky pro obsluhu navržených zastavitelných ploch, napojené jsou z větší části na stávající místní komunikace, zpravidla v místech sjezdů na pozemky.

Účelové komunikace

Návrh vymezuje plochy účelových komunikací. Je navržena obnova polní cesty od sídla Tehov severovýchodním směrem v původní stopě dle PK, s doprovodnou liniovou zelení (jako součást ÚSES - interakční prvek). Stávající polní cesty jsou navrženy k úpravě a doplnění doprovodné zeleně.

Další účelové komunikace:

Nová účelová komunikace je navržena v k.ú. Nemíž, z Nemíže JZ směrem k hranici obce, s přemostěním Blanice (propojení Nemíž – Ctiboř). Návrh je převzat z dříve zpracované ÚPD.

Cyklotrasy

Nová cyklotrasa je navržena jako propojení stávajících tras v okolí obce (č. 101 Český Šternberk – Vlašim a č. 0071 Psáře – Trhový Štěpánov), v úseku od cyklotrasy 0071 - Veselka přes východní hranici obce do sídla Tehov a dále jižním směrem na Kladruby – Vlašim, resp. Trhový Štěpánov; obec Tehov se tak zapojí do sítě cest turisticky zajímavými místy regionu.

Hromadná doprava

Rozšíření linek hromadné dopravy není uvažováno.

Hluk z dopravy

Zdrojem hluku v území je provoz na silnici II/125, která je vedena centrem Tehova a má dopad na kvalitu životního prostředí v obci; pro výhledové přeložení této silnice mimo zastavěné území obce je návrhem vymezena územní rezerva západně od sídla Tehov.

Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

Zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci

V obci je zásobování pitnou vodou zajištěno z obecního vodovodu, který je napojen na vodovodní skupinu Vlašim; zdrojem je vodovodní přivaděč Želivka, vodojem je umístěn v lokalitě Kostelík. Petřiny mají zásobování pitnou vodou řešeno samostatnou soustavou, napojenou na vodní zdroje jižně od sídla.

Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na tyto stávající systémy, které kapacitně i kvalitou vyhovují pro rozvoj obce.

Kanalizace

V obci není v současné době soustavná kanalizace, pouze síť dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou u jednotlivých nemovitostí odváděny do žump k vyvážení nebo septiků.

Předmětem návrhu územního plánu je soustavná kanalizace s následnou čistírnou odpadních vod. Plocha pro umístění čistírny je vymezena na východním okraji sídla Tehov (plocha Z4). Po vybudování obecní kanalizace s čistírnou odpadních vod budou žumpy vyřazeny z provozu.

Lokalita Kostelík je napojena vodovodem i kanalizací na systém obce Kladruby.

V části Nemíž je navržena oddílná kanalizace s čistírnou odpadních vod (plocha Z6), po realizaci na ni budou napojeny všechny objekty s následným odstavením jímek či DČOV z provozu.

V části Petřiny obecní kanalizace s čistírnou odpadních vod není navržena, odpadní vody budou odváděny do jímek k vyvážení u jednotlivých nemovitostí. (možnost skupinových ČOV – u nové výstavby).

Dešťové vody

V plochách bydlení je likvidace dešťových vod řešena vsakem na pozemcích rodinných domů. Při větším rozsahu výstavby je nutné hydrogeologické posouzení reálné možnosti vsaku, a návrh opatření, aby se odtokové poměry území nezměnily.

V území jsou navrženy plochy k obnově údolních niv vodotečí, ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.

Energetika, spoje

Zásobování elektrickou energií je zajišťováno venkovním vedením o napětí 22 kV a trafostanicemi. Rozšíření sítě je navrženo s ohledem na zvýšení odběrů, pro nové zastavitelné plochy.

Plynofikace části obce byla realizována, vyhovuje.

Místní telekomunikační síť je provedena kabelovým rozvodem do účastnických rozvaděčů a bude rozšířena do nových zastavitelných ploch.

V nezastavěném území jsou vyloučeny stavby výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů umisťované podle § 18 odst. 5 stavebního zákona.

Nakládání s odpady

V obci je zaveden systém separovaného sběru odpadu pro základní druhy odpadů, a odvoz na skládku mimo území obce. Tato koncepce se návrhem územního plánu nemění.

Sběrný dvůr pro deponování recyklátů není navrhován.

Nakládání s bioodpadem z domácností je řešeno individuálně, kompostováním.

Občanské vybavení

Stávající občanské vybavení je územním plánem respektováno. Žádné další návrhy veřejného občanského vybavení nejsou požadovány, samostatné plochy pro občanskou vybavenost nejsou vymezeny.

Nová zařízení občanské vybavenosti budou umístěna v rámci ploch bydlení (předškolní zařízení, stravovací a ubytovací služby a služby pro sportovní a turistické aktivity, a další činnosti).

Veřejná prostranství

Návrh vymezuje všechny plochy místních komunikací, nezastavěné plochy a části ploch občanského vybavení, souvisejících s veřejným prostorem, jako plochy veřejných prostranství. Nově vymezené plochy veřejných prostranství zahrnují plochy místních komunikací.

# KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP. VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍHO SYSTÉMU  EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ

Koncepce uspořádání krajiny

Cílem koncepce uspořádání krajiny je koordinace zájmů a vztahů v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností jeho využití, zájmů ochrany přírody a ochrana priorit a potenciálů využití územních oblastí. Návrh respektuje zásady „Úmluvy o krajině“ vymezením ploch s rozdílným způsobem využití v krajině a stanovením podmínek pro změny v jejich využití.

Urbanistická koncepce vymezuje hranici rozsahu rozvoje obce a rozhraní mezi zastavěným / zastavitelným územím a volnou krajinou.

Krajinné typy jsou členěny do funkčních ploch, podmínky jejich využití jsou popsány v následující kapitole.

Územní plán zajišťuje územní ochranu chráněného území přírody, přírodní památky Na Ostrově v k.ú. Nemíž.

Územní plán vymezuje plochy změn v krajině K1, K2, K3 jako plochy smíšené nezastavěného území pro vedení skladebných prvků ÚSES.

Vymezení ploch pro ÚSES

Pro návrh lokálního územního systému ekologické stability v řešeném území je závazné vymezení regionálního ÚSES dle ÚPD vydané krajem (ÚP VÚC okresu Benešov).

Do správního území obce Tehov nezasahují prvky nadregionálního a regionálního ÚSES.

Návrh územního plánu vymezuje plochy lokálního ÚSES, pro které stanoví regulativy funkčního využití. Tyto plochy jsou harmonicky doplněny do ploch uspořádání krajiny (společně s interakčními prvky) a tvoří tak nedílnou součást celého krajinného rámce.

Grafické vymezení prvků ÚSES je zakresleno v hlavním výkresu územního plánu.

Prostupnost krajiny

Systém cestní sítě je navržen k obnově v trasách původních cest, podle mapy pozemkového katastru.

Prostupnost krajiny ve formě pěších cest a cyklostezek může být také realizována na smíšených plochách nezastavěného území. Návrh nespecifikuje přesné trasování; regulativy umožňují trasovat cesty téměř kdekoliv v krajině, a je tak umožněna variabilita při konkrétním vymezení.

Protierozní opatření

Proti eroznímu působení vody se navrhuje v maximální míře zatravnění exponovaných pozemků. Podél vodních toků jsou navrženy plochy smíšené nezastavěného území s prvky krajinné zeleně. Na zemědělsky obhospodařovaných plochách se doporučuje upřednostňovat druhy odolné vodní erozi.

Opatření proti povodním

Sídla leží v pramenné oblasti drobných vodotečí a nejsou ohrožována záplavami. Záplavové území řeky Blanice se nedotýká zastavěného území obce.

Opatřením pro zvýšení retence území je navržená revitalizace vodních toků a rybníků.

V rámci navrhovaného řešení je nutné v blízkosti vodních toků a ploch zachovat co největší podíl nezpevněných ploch, a odvodnění území navrhovat tak aby se výrazně neměnily odtokové poměry v území.

Podél řeky Blanice a dalších vodních toků v území je zachován volně přístupný zatravněný pruh v minimální šířce 8 m, resp. 6 m od břehové čáry, z důvodů údržby a čištění.

Koncepce rekreačního využívání krajiny

Funkční rozložení ploch je navrženo s ohledem na potřebu zvýšení ekologické stability a možnosti zprůchodnění území. Přímý kontakt návštěvníka s krajinnými složkami umožňuje cestní síť stávajících i navržených účelových veřejných komunikací (pěší cesty, cyklotrasy).

Plochy pro dobývání nerostů

Na území obce nejsou ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory; návrh nevymezuje plochy pro dobývání nerostů.

# STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČ. ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Zastavěné území a zastavitelné plochy

V grafické části dokumentace, v hlavním výkrese, vymezuje územní plán barevně odlišené plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) s určením převažujícího účelu využití. K nim jsou v textové části přiřazeny příslušné regulativy, které vymezují hlavní využití, přípustné využití, nepřípustné využití a podmíněně přípustné využití, se stanovením podmínek. V grafické části jsou plochy s rozdílným způsobem využití označeny plošně (barevnou plochou nebo rastrem, podle legendy) a indexem. Tato označení jsou rovnocenná a závazná.

Jednotlivé plochy jsou od sebe odděleny hranicí, kterou je nutné brát směrně, neboť podrobnost zpracování územního plánu odpovídá měřítku použitého mapového podkladu. Tyto hranice je možné přiměřeně zpřesňovat v rámci podrobnější dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí), při zachování koncepce dané územním plánem.

Vymezenému členění ploch musí odpovídat způsob jejich využívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn jejich využití. Stavby a jiná opatření, které neodpovídají vymezenému členění ploch, nelze na tomto území umístit nebo povolit. Dosavadní způsob využití území a ploch, který neodpovídá navrženému využití ploch podle územního plánu je možný, pokud nenarušuje veřejné zájmy nad přípustnou míru.

Podmínky pro využití ploch

Plochy bydlení

BV – BYDLENÍ – VENKOVSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

bydlení v rodinných domech

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou

veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch okrasné a rekreační zeleně, s prvky drobné architektury

garáže a odstavná stání pro osobní automobily

rodinná rekreace ve stávajících stavbách (rekreačních chalupách) ve stabilizovaném území

související dopravní a technická infrastruktura

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zařízení lokálního významu (např. maloobchod, služby a pod.)

stavby zahradní architektury (např. altán, bazén)

stavby pro chov hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu; negativní vlivy těchto chovů na kvalitu životního prostředí nesmí přesáhnout hranici vlastního pozemku

podmínkou využití území v lokalitách v blízkosti silnice II/125 (Z1-2, Z1-3, Z1-6) je prokázání splnění hygienických limitů, před samotnou realizací staveb (hluk z dopravy)

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným  využitím

nové stavby pro rodinnou rekreaci

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, případně 2 nadzemní podlaží

minimální velikost pozemku u nové zástavby je 800 m2; tato výměra bude dodržena i při dělení existujících pozemků

zastavěnost pozemku včetně zpevněných ploch je max. 25 %

parkování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku

likvidace dešťových vod bude řešena vsakem na vlastním pozemku

BH – BYDLENÍ – V BYTOVÝCH DOMECH

HLAVNÍ VYUŽITÍ

bydlení ve vícepodlažních bytových domech

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zeleň s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou

veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch okrasné a rekreační zeleně, s prvky drobné architektury (např. mobiliář, dětské hřiště)

odstavná stání pro osobní automobily

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zařízení lokálního významu (např. služby)

nezbytná technická vybavenost

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnost nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně

Plochy smíšené obytné

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – VENKOVSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

bydlení v rodinných domech

podnikatelské aktivity – drobná výroba a služby, obchod

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

drobná zemědělská výroba, zahradnictví

zahrady a sady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou

odstavné plochy a garáže sloužící potřebám funkčního využití území

nezbytná související technická infrastruktura

zařízení lokálního významu

- zařízení předškolní péče

- sportovní a relaxační zařízení

- nezbytná technická vybavenost

PODMÍNKY

parkování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména hluk a exhalace) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech

podnikatelské aktivity a provozy nadměrně zhoršující dopravní zátěž v obci

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

výšková hladina zástavby max. 1 nadzemní podlaží + podkroví, případně 2 nadzemní podlaží

minimální velikost pozemku u nové zástavby je 800 m2; tato výměra bude dodržena i při dělení existujících pozemků

zastavěnost pozemku včetně zpevněných ploch je max. 25 %

parkování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku

likvidace dešťových vod bude řešena vsakem na vlastním pozemku

Plochy rekreace

RI – REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

HLAVNÍ VYUŽITÍ

stavby pro rodinnou rekreaci

oplocené zahrady s funkcí rekreační a okrasnou nebo užitkovou

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veřejná prostranství včetně místních komunikací, pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně

dostavby a přístavby stávajících staveb pro rodinnou rekreaci

doplňkové stavby

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

dostavby a přístavby stávajících objektů jsou přípustné do rozsahu max. zastavění pozemku 20 % pro pozemky do 500 m2

pro pozemky nad 500 m2 je stanovena míra zastavění max. 15 %

nepřekročitelná výměra zastavěné plochy stavby pro rodinnou rekreaci je 120 m2

maximální hladina zástavby 1 nadzemní podlaží a podkroví

Občanské vybavení

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

HLAVNÍ VYUŽITÍ

komerční a nekomerční občanská vybavenost, včetně souvisejících ploch odstavných parkovacích stání

plochy pro veřejné instituce a zařízení místního významu

Komerční vybaveností se rozumí stavby pro podnikání v oblasti služeb – např. ubytovací a stravovací zařízení.

Nekomerční vybaveností se rozumí stavby pro veřejnost celospolečenského významu – např. obecní úřad, pošta, církevní stavby a zařízení, stavby pro školství, zdravotnictví, předškolní zařízení, požární zbrojnice, dům s pečovatelskou službou, tělovýchovné zařízení

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

byty osob, které vykonávají stálou správu nebo službu, výjimečně ubytování zaměstnanců

místní komunikace, pěší cesty

veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s mobiliářem

dětské hřiště

související technická infrastruktura

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

stavby ubytovacích zařízení v kategorii penzion budou povolovány individuálně, po posouzení přípustnosti zatížení okolního území dopravní obsluhou

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

vyloučeny jsou činnosti výrobní a chov hospodářských zvířat

veškeré stavby a činnosti, které nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

zařízení organizované i neorganizované tělovýchovy – otevřené sportoviště s nezbytným příslušenstvím

technické vybavení

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veřejná prostranství a plochy veřejné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem

nezbytná související dopravní a technická vybavenost

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a zařízení neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY

HLAVNÍ VYUŽITÍ

provozování veřejného pohřebiště

zeleň

PODMÍNĚN PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

pěší cesty a plochy veřejné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem

stavby související s hlavním využitím

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

vše ostatní

Plochy výroby a skladování

VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA

HLAVNÍ VYUŽITÍ

zemědělské provozy

chov hospodářských zvířat

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

technická vybavenost

dopravní a manipulační plochy

PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Případné umístění nových provozů musí respektovat hygienickou ochranu sousedících obytných ploch.

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ – DROBNÁ ŘEMESLNÁ VÝROBA

HLAVNÍ VYUŽITÍ

plochy pro řemeslnou výrobu, sklady a provozy omezeného rozsahu a významně neobtěžující okolí

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

obchodní, kancelářské a správní budovy, obchodní zařízení

byty osob, které vykonávají stálou správu nebo službu

nezbytná související dopravní a technická vybavenost, dopravní a manipulační plochy

plochy zeleně

PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

parkování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky překračují limity uvedené v příslušných předpisech

samostatné stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

výška budov max. 8 m nad okolním upraveným terénem

maximální míra zastavění pozemku je 40 %

plochy zeleně uvnitř areálů budou v rozsahu min. 20 % stavebního pozemku

Technická infrastruktura

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

HLAVNÍ VYUŽITÍ

areály technické infrastruktury

zařízení na sítích technické infrastruktury

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

plochy související dopravní infrastruktury

plochy zeleně

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

v případě umístění v návaznosti na obytné území je třeba hmotové a měřítkové připodobnění k objektům stávající venkovské zástavby

Veřejná prostranství

PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

HLAVNÍ VYUŽITÍ

místní a účelové komunikace

chodníky

veřejná zeleň

odvodnění vozovky, odvodnění území (dešťové koryto)

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

umístění vedení a zařízení technické infrastruktury

stavby technického vybavení

parkoviště

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti, které nesouvisejí s hlavním využitím

PZ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - ZELEŇ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

veřejná a parková zeleň

rekreační a estetické doplnění veřejného prostoru

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

komunikace pěší, cyklistické stezky, účelové komunikace

pěší nezpevněné pískové cesty

mobiliář veřejného prostoru

travnaté přírodní hřiště, dětské hřiště

vodní plochy a toky

drobné vodohospodářské úpravy (zdrže, poldry)

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

odvodnění vozovky, odvodnění území (dešťové koryto)

umístění vedení a zařízení technické infrastruktury

stavby technického vybavení

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a podmíněně přípustným využitím

Sídelní zeleň

ZO – ZELEŇ OCHRANNÁ A IZOLAČNÍ

izolační zeleň ve formě střední a vysoké zelené (keře, stromy), druhově bude výběr dřevin odpovídat stanovištním podmínkám;

HLAVNÍ VYUŽITÍ

plochy zeleně plnící izolační a separační funkci, oddělující plochy s rozdílným způsobem využití

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

stavby a zařízení dopravního a technického vybavení

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby, zařízení, plochy a činnosti nesouvisející s přípustným využitím

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

zeleň na těchto plochách bude realizována souběžně se zástavbou pozemku

bude dodržena minimální šířka 5 m, podle grafické části dokumentace

ZS – ZELEŇ – ZAHRADY A SADY

Území slouží rekreaci, pěstitelské a chovatelské činnosti. Tyto zahrady tvoří nedílnou součást ploch pro bydlení a rekreaci, ale nelze na nich umísťovat stavby pro bydlení ani rekreaci.

HLAVNÍ VYUŽITÍ

zahrady a sady, s výsadbou okrasné nebo užitkové zeleně

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

pěstitelská a chovatelská činnost pro vlastní potřebu

oplocení

stavby zahradní architektury, např. altány, bazény a pod.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

vše ostatní

Dopravní infrastruktura

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

pozemky silnic II. a III. třídy, včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

místní komunikace

pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (např. autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy)

odstavné a parkovací plochy

chodníky, cyklopruhy

veřejné osvětlení

krajinná zeleň liniová a doprovodná

technická infrastruktura podle §18 odst. 5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

podél silnic respektovat volný prostor (zelený pás) s možností ukládání inženýrských sítí

podmínky pro oplocení sousedících pozemků: minimálně 60 cm za vnější hranou silničního příkopového tělesa.

DU – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA – ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

HLAVNÍ VYUŽITÍ

účelové komunikace

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

liniová zeleň, stromořadí

odvodnění (dešťové koryto)

umístění vedení a zařízení technické infrastruktury

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Plochy vodní a vodohospodářské

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití

rybochovné využití

přírodní a ekologická funkce vodní plochy

požární nádrž

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

doprovodná zeleň

vodohospodářské stavby a zařízení

hospodářské zázemí související s rybolovem bez obytné funkce

technická infrastruktura podle §18 odst. 5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti neslučitelné a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

minimalizace zpevněných ploch

vodní toky a plochy v krajině budou doplněny doprovodnou zelení

podél vodních toků a melioračních stok (do 6 m od břehové čáry) je z důvodu údržby a čistění vodotečí nutné zachování alespoň jednostranného volně přístupného (zatravněného) pruhu.

Plochy lesní

NL – PLOCHY LESNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

lesní produkce na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

stavby a zařízení pro lesní hospodářství

dopravní a technická infrastruktura podle §18 odst. 5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

účelové komunikace, pěší a cyklostezky, hipostezky

vodní toky a plochy

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

vše ostatní

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

minimalizace zpevněných ploch

Plochy zemědělské

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

stavby, zařízení a opatření nezbytná pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pro pastevectví apod. (např. ohradníky, přístřešky pro dobytek apod.)

dopravní a technická infrastruktura podle §18 odst. 5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

polní cesty, závlahy, odvodnění

účelové komunikace, pěší a cyklistické stezky, hipostezky

doprovodná zeleň

změna kultury

změna využití na plochy “NS – smíšené plochy nezastavitelného území”

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, vč. areálů zemědělské výroby

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

minimalizace zpevněných ploch

výsadba liniové zeleně podél cest

NO – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – OSÁZENO STROMY

HLAVNÍ VYUŽITÍ

plantáž ořešáku černého

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu

dopravní a technická infrastruktura podle §18 odst. 5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, vč. areálů zemědělské výroby

Plochy smíšené nezastavěného území

NS – SMÍŠENÉ PLOCHY NEZASTAVITELNÉHO ÚZEMÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu, s preferencí extenzivní produkce, nevyžadující zornění (louky, pastviny)

prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje), významné krajinné prvky

plochy, v nichž obecně nelze jednoznačně oddělit lesní, vodní a jiné typy přírodních ploch

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

prvky územního systému ekologické stability a související přírodně cenné pozemky (interakční prvky)

stavby přímo související s územním systémem ekologické stability

stavby, zařízení a opatření nezbytná pro obhospodařování zemědělské půdy v nezastavěném území, pro pastevectví a pod.

zemědělské a lesní meliorace

drobné vodní plochy, mokřady, stavby na vodních tocích

ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je ponechat přirozenému vývoji

účelové cesty, pěší a cyklistické stezky, hipostezky

ochranná a izolační zeleň

dopravní a technická infrastruktura podle §18 odst. 5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

polní cesty, závlahy, odvodnění apod.

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

činnosti, které jsou v rozporu s trvale udržitelným způsobem obhospodařování krajiny

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

minimalizace zpevněných ploch

NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ

HLAVNÍ VYUŽITÍ

prvky ÚSES a související přírodně cenné pozemky (např. interakční prvky)

prvky a plochy významné krajinné zeleně (meze, aleje, remízky)

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

drobné vodní plochy

ostatní plochy nezastavěného území, které nejsou hospodářsky využitelné a lze je ponechat přirozenému vývoji

výjimečně: dopravní a technická infrastruktura podle §18 odst.5) stavebního zákona, vyjma výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů

pěší, cyklistické stezky a hipostezky – jen v nezbytném rozsahu

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

veškeré další stavby

činnosti, které jsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny

PODMÍNKY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

realizace navržených opatření a management dle popisu příslušného prvku ÚSES

v případě, že opatření nejsou specifikována, preferovat zeleň středně vysokou (keře) a vysokou (stromy)

nutno zajistit průchodnost biokoridorů a spojitost biocenter (tj. plochy nesmí být zcela oploceny)

plochy funkčního ÚSES ponechat maximálně bezzásahové

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY – PŘEKRYVNÁ FUNKCE

LBC – lokální biocentrum, LBK – lokální biokoridor

území je trvale nezastavitelné

HLAVNÍ VYUŽITÍ

území významné pro stabilitu krajiny

zajištění dlouhodobého a nerušeného vývoje přírodních společenstev

dlouhodobá ekologická stabilita

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

údržba a ochrana chráněných prvků přírody

revitalizace říčních toků

nová výstavba cyklostezek bez terénních úprav a v minimálním možném rozsahu

liniové stavby a zařízení technické infrastruktury

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ

stavby vč. terénních úprav

změny vodního režimu v území

oplocování pozemků

PODMÍNKY:

přípustné jsou výsadby porostů geograficky původních dřevin

změny dřevinné skladby lesních porostů ve prospěch geograficky původních dřevin k posílení funkčnosti ÚSES

nepřípustné jsou činnosti a způsoby využití, které by vedly k narušení ekologicko-stabilizační funkce území a přirozených stanovištních podmínek (např. zintenzivnění hospodaření, změna kultury trvalých travních porostů na ornou půdu, zásahy do přirozeného vodního režimu, ukládání odpadů a navážek, a pod.)

výsadbu v místech kontaktů s technickou infrastrukturou je nutno koordinovat s požadavky správců dotčených sítí

výsadbu podél vodních toků je nutno provádět v souladu s oprávněnými požadavky správce toku.

# VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

V územním plánu Tehov jsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby převážně koridory pro stavby dopravní; za veřejně prospěšná opatření se považují úseky územního systému ekologické stability určené k založení. Přehledný zákres těchto staveb a opatření je obsahem výkresu č. 3 grafické části dokumentace.

K upřesnění vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření může dojít na základě zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace konkrétních staveb (projektová dokumentace k ÚR, resp. SP). V rámci tohoto podrobnějšího stupně dokumentace bude detailněji specifikována také nezbytná míra dotčení pozemků veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními.

V územním plánu Tehov jsou navrhovány následující plochy, potřebné pro uskutečnění veřejně prospěšných staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření:

Veřejně prospěšné stavby

PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ I UPLATNĚNÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

VYBRANÁ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

| označení | využití | poznámka k využití | dotčené pozemky |
| --- | --- | --- | --- |
| WD - dopravní infrastruktura |
| WD1 | DS | účelová komunikace Nemíž – hranice obce (Blanice) subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Nemíž: 542/1, 747/4, 457/2, 541, 539, 531, 535, 537 |
| WD2 | DS | nový úsek místní komunikace, sídlo Petřiny – zlepšení dopravní obsluhy subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 989 |
| WD3 |  | nový úsek místní komunikace – pro vodovodní řad, sídlo Nemíž subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Nemíž: 336 |
| WD4.1 |  | obnova původní cesty východně od Tehova – jižní část subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1315/11 |
| WD4.2 |  | Obnova původní cesty východně od Tehova – severní část subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1363 |
| WD5 | DS | místní komunikace, lokalita Z1.3 subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1315/11 |
| WD6 |  | místní komunikace, lokalita Z1.2 subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1309/20, 1309/51 |
| WD7 |  | rekonstrukce stávající místní komunikace, příjezd k navrhované ČOV subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1621 |
| WD8 |  | Nový úsek místní komunikace, příjezd k navrhované ĆOV subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1494/1 |
| WT - technická infrastruktura |
| WT1 |  | čistírna odpadních vod subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1472/1 |
| WT2 |  | vodovodní řad Tehov – Nemíž v trase stávajících místních komunikací subjekt uplatňující předkupní právo: Obec Tehov | k.ú. Tehov: 1235/1, 1309/45 k.ú. Nemíž: 747, 744, 741, 740/1, 336 |

Veřejně prospěšná opatření

VYBRANÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Nejsou vymezena.

VYMEZENÍ STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A  PLOCH PRO ASANACI

Nejsou vymezeny.

# VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Nejsou vymezeny.

# VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI

Nejsou vymezeny.

# VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU PŘÍLOHY Č. 9

Nejsou vymezeny.

# STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Zastavitelné plochy etapy “návrh” jsou realizovatelné kdykoliv v době platnosti tohoto územního plánu.

Pro přeložku silnice II/125 je v návrhu územního plánu Tehov vymezena územní rezerva.

# ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Textová část územního plánu Tehov obsahuje 24 číslovaných stran.

Grafická část územního plánu Tehov obsahuje následující výkresy:

Výkres č 1: Základní členění území, měřítko 1 : 5 000

Výkres č. 2: Hlavní výkres, měřítko 1 : 5 000

Výkres č. 3: Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření, měřítko 1 : 5 000

Výkres č. 4: Technická infrastruktura, měřítko 1 : 5 000

# Text boxes

červenec 2023

květen 2021